## Slide 1
Corso di laurea in ingegneria elettronica e tecnologie dell’informazione
Progetto e implementazione di un sistema embedded per il monitoraggio real-time della qualità dell'aria di un ambiente di lavoro
Candidato: Dario Giardini
Relatore: Prof. Riccardo Berta
Correlatore: Dott. Matteo Fresta

## Slide 2: Scopo del progetto
Realizzazione di un dispositivo per la rilevazione di agenti inquinanti presenti nell’ambiente.
Sviluppo di un’applicazione che permetta all’utente di poter visualizzare le concentrazioni dei gas e essere notificato sulle relative variazioni.

## Slide 3: Architettura del sistema

## Slide 4: Componenti hardware
Arduino uno rev 2 Wi-Fi:
  modulo Wi-Fi integrato;
Grove – Multichannel Gas Sensor:
  sensore MiCS-6814;
  misurazione simultanea di tre gas;
  comunicazione mediante il protocollo I2C.

## Slide 5: Logica software – Acquisizione dati
Acquisizione dato ogni 60 secondi:
  monossido di carbonio (CO);
  diossido di azoto (NO2);
  metano (CH4)
Controllo validità valore
Calcolo media oraria
Verifica soglia [*]:
  monossido di carbonio: 30 ppm;
  diossido di azoto: 106 ppm;
  metano: 1000 ppm.
[*] EEA (https://www.eea.europa.eu/) - OMS (https://www.who.int/)

## Slide 6: Logica software – Invio dati
Verifica presenza connessione al server:
  Invio dati ogni 10 minuti
Individuazione degli errori di connessione
Tentativo di riconnessione
Continuo campionamento dei dati

## Slide 7: Applicazione
Sviluppata con Flutter:
    Toolkit open source e multi-piattaforma;
    linguaggio di programmazione Dart.
Tabella con concentrazioni in ppm e avviso testuale di allerta.
Grafico in cui visualizzare serie temporali.
Visualizzazione ultimo aggiornamento dei dati

## Slide 8: Firebase Cloud Messaging
  Generazione di un token per consentire la comunicazione con FCM
Funzioni di gestione degli eventi:
  Inizializzazione interfaccia alla prima apertura
  Ricezione notifiche quando l’app è in primo piano
  Ricezione notifiche quando l’app è in background o terminata

## Slide 9: Sperimentazione e risultati
Collegamenti
Funzionamento stand-alone

## Slide 10: Test sistema embedded
Acquisizione dati
Invio dati

## Slide 11: Test applicazione
Ricezione notifiche
Aggiornamento interfaccia

## Slide 12: Demo

## Slide 13: Considerazione conclusive
Il mio contributo si è focalizzato nell’acquisizione e nell’invio al server dei dati e nella gestione delle notifiche e dell’interfaccia sul dispositivo finale dell’utente.
Il sistema ha dimostrato un funzionamento affidabile e preciso durante tutte le sue fasi, garantendo un monitoraggio efficace e tempestivo.
Una futura prospettiva di sviluppo potrebbe portare l'integrazione di una batteria e di un modulo SIM.

## Slide 14: Grazie per l’attenzione